## Slide 1
چکیده
مقدمه
فرضیات
شبیه سازی
نتیجه گیری
پیشنهادات
سیستم صف ورودی باk صفFIFO برای هر ورودی با 1<k<2N-1 سازماندهی شده است؛ این معماری ، معماریk-MC-VOQ نام گرفته شده است. شایان توجه است که 2N-1 تعداد کل مجموعه های خروجی ممکن را نشان داده و نظیر تعداد صفوف بکاررفته در معماری MC-VOQ می باشد.
17/39

## Slide 2
چکیده
مقدمه
فرضیات
شبیه سازی
نتیجه گیری
پیشنهادات
در سوئیچk-MC-VOQ ، مسائل اصلی طراحی عبارتند از:
  (1) تعریف سیاست صف بندی که بین هر جریان چند بخشی با صف ارتباط برقرار می کند .
  (2) الگوریتم زمان بندی که سلولهای مناسب برای انتقال در فابریک سوئیچینگ را انتخاب میکند.
18/39

## Slide 3
چکیده
مقدمه
فرضیات
شبیه سازی
نتیجه گیری
پیشنهادات
الف) الگوریتم زمان بندی
  • زمان بند تصادفی (RS) : در هر برهه زمانی، هر پورت ورودی به طور نرمال ، یک صف نه صف تهی را انتخاب می کند. سلول درHoL این صف درخواستی برای پورت های خروجی متعلق به مجموعه خروجی ارسال می نماید. هر پورت خروجی به طور تصادفی یک درخواست در میان درخواست های دریافت شده ، انتخاب و پیام موافقتی برای ورودی نظیر ارسال میکند. هر ورودی سلول واقع در راس صف انتخاب شده را به کلیه مقاصدی می فرستد که از آنجا پیام تصدیق و موافقت دریافت کرده است.
19/39

## Slide 4
چکیده
مقدمه
فرضیات
شبیه سازی
نتیجه گیری
پیشنهادات
  • زمان بند حریصانه (GS) : وزن ، با هر صف در ارتباط می باشد. در هر برهه زمانی، کلیه پورت های ورودی و خروجی ابتدا به صورت انتخاب نشده می باشند. این زمان بند با کاهش مرتبه اوزان، کلیه صفوف پورت های ورودی انتخاب نشده را بررسی می کند. سلول در راس صف بررسی شده برای تعیین خدمات پورت ورودی نظیر برای کلیه پورت های خروجی انتخاب نشده متعلق به مجموعه خروجی زمان بندی می شود. پورت های ورودی و خروجی انتخاب شده در این مرحله، انتخاب می شوند.
20/39