## Slide 1
مقدمه
رابط سنسور
نتایج و بحث
پیشنهادات
تست دریفت بلند مدت
نرخ دریفت پس از زمان اولیه پایدارسازی ISFET به صورت تغییر خطی Vgs در واحد زمان ارزیابی و نرخ دریفت، ضریب دریفت، cd (mV/h) نامیده می شود. شکل 9 پاسخ زمانی ISFET بدون و با تعدیل و جبران وارد شده را نشان می دهد. تست در یک دوره زمانی 18 ساعته برای ISFET فعال در محلول بافر استاندارد در pH 6 و 10 در دمای کنترل شده 25 ± 0.5 ◦C انجام شد.
29/37
اثر بدن در ISFET
نتیجه گیری

## Slide 2
مقدمه
رابط سنسور
نتایج و بحث
پیشنهادات
مقادیر cd برای داده های آزمایشی پس از 4 ساعت شرطی سازی محاسبه گردید. مقادیر محاسبه شده cd پتانسیل های اندازه گیری شده در پایانه های VoutS ، VoutT و VoutU برای pH6 و 10 به ترتیب -0.25، -0.33، -0.075 و -1.72، -2.18 و −0.46 mV/h می باشد. با تکنیک های پیشنهادی، دریفت بلند مدت به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد که این مسئله با داده های شبیه سازی شده فوق الذکر سازگاری دارد.
30/37
اثر بدن در ISFET
نتیجه گیری

## Slide 3
مقدمه
رابط سنسور
نتایج و بحث
پیشنهادات
شکل 9. پاسخ وابستگی دمایی با و بدون روشهای جبران یا تعدیل تفاضلی
31/37
اثر بدن در ISFET
نتیجه گیری

## Slide 4
مقدمه
رابط سنسور
نتایج و بحث
پیشنهادات
تست وابستگی دما
ولتاژهای اندازه گیری شده در پایانه های VoutS و VoutT بدون جبران دما و ولتاژ اندازه گیری شده در پایانه VoutU با جبران و تعدیل دما، در شکل 10 باهم مقایسه شده اند. در این آزمایش، ISFET در محلول بافری با pH6 با رنج دمایی 5 تا 35 درجه سانتی گراد فعال گردید. ضرایب دمای نظیر(TCF) محاسبه شده برای دو پایانه به شرح ذیل بودند:−3.55 و −3.87 mV/◦C برایVoutS VoutT. TCF حاصله برایVoutU ، s −0.32 mV/◦C بود که نشان می دهد وابستگی دمایی تاحد خاصی کاهش یافته است.
32/37
اثر بدن در ISFET
نتیجه گیری