## Slide 1
چکیده
مقدمه
فرایند تصفیه
تصفیه روغن
نتیجه گیری
پیشنهادات
اجزایی که قرار است حذف شوند، عبارتنداز کلیه ترکیبات غیر گلسریدی و گلیسریدی مضر و زیان بخش برای طعم، رنگ یا پایداری روغن های تصفیه شده و ایمنی آنها. آنها عمدتاً از فسفوراسیل گلیسرول ها، اسیدهای چرب آزاد، رنگدانه ها، مواد فرار و آلاینده ها تشکیل می شوند.
12/28

## Slide 2
چکیده
مقدمه
فرایند تصفیه
تصفیه روغن
نتیجه گیری
پیشنهادات
آلاینده های یافت شده در بیشتر روغن های خام اجزای مینوری هستند که معمولاً آلاینده های آلی بادوام یا POP نامیده شده اند.اینها عبارتند از آفت کش های کلردار شده (DDT ، توکسافن، آلدرین و ...)، هیدروکربن های آروماتیک پلی سیکلی ، داکسین ها، فوران ها ، بی فنیل های پلی کلر و بازدارنده های شعله .
13/28

## Slide 3
چکیده
مقدمه
فرایند تصفیه
تصفیه روغن
نتیجه گیری
پیشنهادات
مراحل اصلی درگیر در فرایند تصفیه و اجزای اصلی حذف شده در جدول 1 نشان داده شده اند.
14/28
تصفیه شیمیایی یا قلیایی | گروههای اصلی از ترکیبات حذف شده | تصفیه قلیایی
فسفولیپیدها | صمغ زدایی | فسفولیپیدها
خنثی سازی | اسیدهای چرب آزاد | -
مرحله رنگبری | رنگدانه / فلزات / صابون / | مرحله رنگبری
زمستانه کردن | اشباع تری اسیل گلسیرول | زمستانه کردن
بوزدایی | فرار / اسیدهای چرب آزاد | بوزدایی / تقطیر

## Slide 4
چکیده
مقدمه
فرایند تصفیه
تصفیه روغن
نتیجه گیری
پیشنهادات
(a) هدف از صمغ زدایی حذف فسفولیپیدها یا صمغ ها از روغن خام می باشد.
(b) هدف اصلی تغییر ماهیت حذف اسیدهای چرب آزاد است که از طریق یک واکنش قلیایی یا تقطیر تولید می شوند.
(c) بوزدایی / تقطیر چربیها و روغن ها به طور نرمال از تقطیر بخار در دمای بالا تحت شرایط خلاء تشکیل می شود، اگرچه از نیتروژن نیز استفاده شده است.
15/28