## Slide 1
چکیده
مقدمه
SCTP
شبیه سازیها
کارهای وابسته
نتیجه گیری
کنترل ازدحامSCTP
الگوریتم های کنترل ازدحام بکاررفته توسطSCTP بر اساس کنترل ازدحام TCP توصیف شده در RFC2581 می باشند. از کنترل ازدحامSCTP همیشه برای کل پیوند (لینک) و نه رشته های انفرادی استفاده شده است.
13/41

## Slide 2
چکیده
مقدمه
SCTP
شبیه سازیها
کارهای وابسته
نتیجه گیری
مکانیسم کنترل ازدحام پیشرفته SCTP از شروع کند، اجتناب از ازدحام و الگوریتم های انتقال مجدد سریع تشکیل می شود. برای تنظیم نرخ انتقال داده ها نقاط انتهایی سه متغیر را حفظ می کنند: گیرنده تبلیغ شده (rwnd)، پنجره ازدحام (cwnd) و آستانه شروع کند(ssthresh). SCTP نیازمند یک متغیر کنترل دیگر به نام (pba)partial-bytes-acked می باشد که در طول اجتناب از تراکم برای تسهیل تنظیم cwnd بکاربرده می شود.
14/41

## Slide 3
چکیده
مقدمه
SCTP
شبیه سازیها
کارهای وابسته
نتیجه گیری
شروع کند: از الگوریتم شروع کند برای کاوش و تفحص شبکه به منظور تعیین ظرفیت موجود در شروع انتقال یا بعد از تعمیر تلفات آشکارشده توسط تایمر انتقال مجدد استفاده شده است.
اجتناب از ازدحام: زمانی که cwnd به مقدارssthresh می رسد، SCTP رفتارش را به الگوریتم اجتناب از ازدحام تغییر می دهد. در این فاز، cwnd به اندازه یک MTU در هرRTT افزایش می یابد، به همین خاطر رشد خطی ازخود نشان می دهد.
15/41

## Slide 4
چکیده
مقدمه
SCTP
شبیه سازیها
کارهای وابسته
نتیجه گیری
انتقال مجدد سریع: به منظور کاهش اثرات حذف یک بسته، از الگوریتم دیگری به نام انتقال مجدد سریع استفاده شده است. این الگوریتم از انتقال مجدد چانک DATA i تشکیل می شود، زمانی که SACK نشان می دهد چندین چانک DATA دیگر بعد از ورود چانک DATA i فرستاده شده اند، در حالیکه چانک DATA i هنوز تصدیق نشده است.
16/41