## Slide 1
مقدمه
آرایه هایCMUT
کار آزمایشی
بازسازی تصویر
تجزیه و تحلیل
نتیجه گیری
فصل سوم
کار آزمایشی
19/37

## Slide 2
مقدمه
آرایه هایCMUT
کار آزمایشی
بازسازی تصویر
تجزیه و تحلیل
نتیجه گیری
.A سیستم اکتساب داده
سیستم اکتساب داده های بر مبنایPC شامل مدارهای طراحی شده سفارشی و رابط نرم افزاری می شد. به منظور فراهم نمودن اتصالات الکتریکی انفرادی برای هر المان ترانسدیوسر، آرایهCMUT خطی 1 بعدی 128 المانی متصل و سیم به بورد مدار چاپی (PCB) وصل گردید. PCB دوم در امتداد مسیر سیگنال ، بایاسDC برای المان های ترانسدیوسر فراهم نمود و جریان تناوبی(AC) ، سیگنال های ارسال و دریافت را برای و از آرایه باهم جفت نمود.
20/37

## Slide 3
مقدمه
آرایه هایCMUT
کار آزمایشی
بازسازی تصویر
تجزیه و تحلیل
نتیجه گیری
مرحله دوم مدارهای الکترونیکی با انتخاب کانال انتقال و دریافت و بزرگنمایی سیگنال های اکو ورودی سرو کار داشت. به طور نوعی از سیستم برای جمع آوری اسکن هایA از کلیه ترکیبات کانال انتقال و دریافت استفاده شده است که در این موردهر بار تنها یک کانال انتقال و هشت کانال دریافت، انتخاب می گردد.
21/37

## Slide 4
مقدمه
آرایه هایCMUT
کار آزمایشی
بازسازی تصویر
تجزیه و تحلیل
نتیجه گیری
در تصویربردار اولتراسوند آرایه فازدار مرسوم و متداول(CPA) ، کلیه المان های آرایه همزمان باهم فعال شده و بدین طریق یک پرتو با کانون ثابت فراتر از مینیموم عمقf# تشکیل می شود، در صورتی که از کانون دینامیکی به این دلیل استفاده می گردد که کلیه المان ها همزمان باهم سیگنال اکو را دریافت می کنند.
22/37