## Slide 1
چکیده
مقدمه
فرمول نویسی
نتایج تست
نتیجه گیری
پیشنهادات
فصل سوم
فرمول نویسی و روش حل
8/29

## Slide 2
چکیده
مقدمه
فرمول نویسی
نتایج تست
نتیجه گیری
پیشنهادات
فرضیه پایه آن است که بخشها بایستی مستطیلی شکل با مساحت تعیین شده بوده و در ساختمان مرزی مستطیلی با مساحت برابر یا بزرگتر از مجموع مساحت های بخشی جای داشته باشند. فرمول بکار رفته طاقنمای خمیدهTate وSmith می باشد که ورژن محدودتری از فرمول درخت برش خورده می باشد. طاقنمای خمیده برای تعیین مجموعه طاقنماهایی با مساحت متفاوت، در یک جهت برش ایجاد می کند.
9/29

## Slide 3
چکیده
مقدمه
فرمول نویسی
نتایج تست
نتیجه گیری
پیشنهادات
سپس این طاقنماها به بخشهایی تقسیم می شوند. رمزگذاری طاقنمای خمیده با استفاده از محدودیت ماکزیمم نسبت دید یا مینیموم طول جانبی بخش برای مساحت قید شده بخش، اشکال و مساحت های بخشی حاصل می کند. شیوه طاقنمای خمیده فقط قادر به بخشهای مستطیلی شکل می باشد؛ بنابراین، هر بخش نامنظمی باید به صورت مولفه ها و اجزای مستطیلی شکل بنا شود.
10/29

## Slide 4
چکیده
مقدمه
فرمول نویسی
نتایج تست
نتیجه گیری
پیشنهادات
شیوه تکاملی
به منظور یافتن طرح بلوک نزدیک به بهینه، از الگوریتم ژنتیکی(GA) با فرمول طاقنمای خمیده استفاده شده است. الگوریتم ژنتیکی با رمزگذاری به طور متفاوت طراحی کار می کند که بین هر رمزگذاری و هر طراحی ، به استثنای طراحی تصاویر آئینه ای تناظر یک به یک وجود دارد. رمزگذاری به تبدیل و جایگشت بخشها گفته می شود که رتبه آنها در طراحی را تعیین می کند، رشته بهم پیوسته نشان می دهد که در چه قسمتی تفکیک فضا در جایگشت رخ می دهد.
11/29