## Slide 1
مقدمه
پیش بینی
مدل سازی
بحث
کاربرد
نتیجه گیری
شبیه سازی ترافیک جاده
شبیه سازی ترافیک جاده ای در این مطالعه نیازمند تولید مجدد حرکات وسائط نقلیه برروی شبکه جاده ای با ظرفیت محدود بود. به منظور ارزیابی شیوه، خواستیم بر موقعیت خاص ترافیک در تقاطع جاده (چهارراه) تاکید کنیم. بسته به درجه واقعیت گرایی مطلوب، شبیه سازی ترافیک در چهارراه ها می تواند یک مسئله سخت و دشوار باشد.
28/44

## Slide 2
مقدمه
پیش بینی
مدل سازی
بحث
کاربرد
نتیجه گیری
ArchiSim، ابزار شبیه سازی ترافیک رفتاری توسعه یافته توسط INRETS, یک راه حل برای محدودیت های توصیف شده در قسمت فوق محسوب می شود. ArchiSim ترافیک را یک پدیده معلول نشات گرفته از اعمال و تعاملات بازیگران مختلف موقعیت جاده ای در نظر می گیرد. به عبارت دیگر، شرایط ترافیک در سطح ماکروسکوپی نتیجه رفتارهای محلی کاربران جاده ای است که در سطح میکروسکوپی شبیه سازی شده اند.
29/44

## Slide 3
مقدمه
پیش بینی
مدل سازی
بحث
کاربرد
نتیجه گیری
شبیه سازی ترافیک در تقاطع های جاده: مسئله هماهنگی چند عاملی
در ArchiSim ، رسیدگی به تقاطع های جاده ، نوعی مسئله هماهنگی چند عاملی در نظر گرفته شده است. در حقیقت، در هنگام عبور از یک تقاطع، رانندگان واقعی بایستی تعارضات خود با رانندگان سایر وسائط نقلیه را حل کنند. در شبیه سازی، وظیفه حل تعارض را می توان به شکل مسئله هماهنگی بیان نمود: کلیه عواملی که به یک تقاطع می رسند مجبورند برای اجتناب از تصادم و تصادف اعمال خود را هماهنگ کنند.
30/44

## Slide 4
مقدمه
پیش بینی
مدل سازی
بحث
کاربرد
نتیجه گیری
مکانیسم هماهنگی دارای دینامیک و پویایی زیر می باشد. عاملی که به تقاطع نزدیک می شود، کلیه وسائط نقلیه ای که با آنها در تعارض است را جستجو و اولویت آن را از لحاظ هر یک از آن وسائط مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. از هر رابطه مقدم به عنوان یک قاعده محلی استفاده شده است که سرعت یا کاهش سرعت عامل را نشان می دهد.
31/44