## Slide 1
چکیده
مقدمه
کار مربوطه
روش شناسی
نتیجه گیری
پیشنهادات
آزمایش مدارهای مجتمع سه بعدی
مدارهای مجتمع سه بعدی چالش های جدید برای مهندسان آزمایش معرفی میکند، که ممکن است شامل جاسازی های تست زیر باشد:
- تست قبل از اتصال انجام میشود تا قالب خوب شناخته شده قبل از پشته سازی را بدست آورد؛
- تست بعد از اتصال در طی پشته سازی و بعد از آن انجام میشود؛
- تست نهایی کل پشته و بسته را برای اطمینان از کیفیت محصول صادره را مد نظر دارد.
10/35

## Slide 2
چکیده
مقدمه
کار مربوطه
روش شناسی
نتیجه گیری
پیشنهادات
تستTSV چالش های جدیدی را برای مهندسان تست مطرح میکند. مخصوصاً آزمایش TSV قبل از اتصال مشکل میباشد، چون با تکنولوژی تحقیق حاضر، ما نمیتوانیمTSV های منفرد بعلت ابعاد کوچک آنها، را مورد تحقیق قرار دهیم. اخیراً چندین روش تست-خود ساز پیشنهاد شده اند تاTSV های معیوب را قبل از اتصال قالب بدون تماس مکانیکی، مشخص کنند. یک راه حل ممکن دیگر اینست که چندینTSV را بطور همزمان-پیشنهادی که از پیشرفت های اخیر در تکنولوژی تحقیق استفاده می کند- مورد تحقیق قرار دهیم.
11/35

## Slide 3
چکیده
مقدمه
کار مربوطه
روش شناسی
نتیجه گیری
پیشنهادات
آزمایشSDD و SDQL
بعلت کوچک سازی متوالی، مدارهای مجتمع برای فرآیند تغییر و معایب مقاومتی، حساس تر شده اند. در نتیجه SDD ها متداول تر شده اند. علیرغم این حقیقت که اندازه آنها ممکن است در مقایسه با دوره های ساعتی، کوچک باشد، SDD ها میتوان سبب خطاهایی شوند اگر طول یک مسیر نتاثر شده بوسیله آنان از دوره ساعتی فراتر رود. بنابراین نمایش مؤثر و کم هزینه برای SDD ها مهم است تا از کیفیت محصول اطمینان حاصل شود.
12/35

## Slide 4
چکیده
مقدمه
کار مربوطه
روش شناسی
نتیجه گیری
پیشنهادات
محاسبهSDQL بر مبنای این فرض می باشد که معایب تاخیر از توزیع احتمال F(s) پیروی میکند که s اندازه عیب است و معایب بطور برابر در همه سایت ها توزیع میگردند. این توزیع بستگی به فرآیند ساخت دارد و میتوان آنرا بوسیله تحلیل اطلاعات ساخت بدست آورد.
13/35