## Slide 1
مقدمه
ATMega128.2
طراحی پروتکل
ارزیابی
نتیجه گیری
فصل دوم
ماژول کنترل گر بسته رادیوئی
8/38
ماژول کنترل گر

## Slide 2
مقدمه
ATMega128.2
طراحی پروتکل
ارزیابی
نتیجه گیری
فرستنده و گیرنده Radiometrix RPC بوسیله تیمRoboCup برای لینک ارتباطی در چند سال گذشته انتخاب شده است. اگرچه ثابت شده است که آن یک سیستم مناسب است، در طی رقابت، تیم های زیادی از همان واحد RPC استفاده کرده اند و همان فرکانس ها را در تداخل علتی ربات ها و حذف ها تسهیم کرده بودند، خصوصاً وقتی که تیم ها در حال تست ربات های خود بودند. بر مبنای مشکل تیمRoboCup ، تصمیم گرفته شد تا یک سنجه برای متناوب های بهتر توسعه یابد.
9/38
ماژول کنترل گر

## Slide 3
مقدمه
ATMega128.2
طراحی پروتکل
ارزیابی
نتیجه گیری
کنترل گر بسته رادیوئی سریع (FRPC2)
ماژول کنترل گر بسته رادیوئی سریع یک فرستنده و گیرنده هوشمند است که یک اتصال/شبکه رادیوئی را قادر می سازد تا بسادگی بین تعدادی از دستگاه های دیجیتال انجام شود. ماژول، یک فرستنده و گیرنده رادیوئی UHF را با کنترل گر بسته 160kbit/s ترکیب می کند. FRPC2 یک پورت رادیوئی خود-مشمول plug-on می باشد که فقط نیازمند یک آنتن، منبه 5V و یک پورت byte-wide I/O بر روی میکرو کنترل گر می باشد.
10/38
ماژول کنترل گر

## Slide 4
مقدمه
ATMega128.2
طراحی پروتکل
ارزیابی
نتیجه گیری
سیگنال ها
برای نصب پورت های سیگنال، پیشنهاد می شود که FRPC2 برای یک بایت واحد پورت دو مسیری I/O در صفحه میکرو کنترل گر تعیین شود. 8 خطی که باید متصل شوند از 4 خط اطلاعات D0 تا D4 و 4 خط دستی با نامهای TXR، RXR,RXA,TXA تشکیل شده اند.
11/38
ماژول کنترل گر