## Slide 1
چکیده
مقدمه
آزمایشگاه
نتایج و بحث
نتیجه گیری
پیشنهادات
فصل سوم
قسمت آزمایشگاهی
8/35

## Slide 2
چکیده
مقدمه
آزمایشگاه
نتایج و بحث
نتیجه گیری
پیشنهادات
آماده سازی مواد و نمونه‌های آزمایش
مواد استفاده شده در این تحقیق شامل هموپلیمر PP (B-200) که توسط شرکت پتروشیمی SINOPEC در لویانگ، چین، تهیه شده است، و سه نوع از ماده استایرن-بوتادینENP می‌باشد، که به­ ترتیب عبارتند از: DB-70 با 70% وزنی بوتادین، DB-50 با 50% وزنی بوتادین وDB-50 ENP اصلاح‌شده، که به وسیله خشک کردن افشانه­ای لاتکس لاستیکی DB-50 با سدیم بنزوات محلول (10 phr بر پایه لاتکس خشک) تهیه می‌شود.
9/35

## Slide 3
چکیده
مقدمه
آزمایشگاه
نتایج و بحث
نتیجه گیری
پیشنهادات
مخلوط‌ها بر روی یک اکسترودر دو-پیچه چرخان ورنر-فلیدررZSK-25 با دمای مخزنی برابر با 190 درجه سانتی‌گراد و سرعت چرخش 350 دور بر دقیقه آماده شده‌اند. نمونه‌های آزمایش برای آزمایشات طول ضربه (GB1843-93، 127*12.7*6.4 میلی متر مکعب)، آزمایشات طول موجی (GB9341-2000، 120*10*4 40 متر مکعب)، آزمایشات دمای انحراف گرمایی (HDT) (GB1634-79، 120*10*4 میلی‌متر مکعب) و آزمایشات طول کشش (GB1040-92، 170*10*4 میلی متر مکعب) قالب‌گیری شده است.
10/35

## Slide 4
چکیده
مقدمه
آزمایشگاه
نتایج و بحث
نتیجه گیری
پیشنهادات
اندازه‌گیری آزمایشگاهی
ویژگی‌های مکانیکی
آزمایشات کشش بر روی یک ماشین کشش AG-1 (50 میلی‌متر/ دقیقه) انجام شده‌اند. طول ضربه با استفاده از آزمایش ضربه ایزود بر روی میله‌های سوراخ شده به وسیله ضربه ماشینCEAST تعیین شده‌اند. آزمایشات طول و مدول موجی بر رویInstron-4466 انجام شده‌اند، HDT با استفاده از یک آزمایشگر انحراف گرماییHD-PC تست شده‌ است.
11/35