## Slide 1
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
نتایج
بحث
پیشنهادات
فصل سوم
مواد و روش ها
9/40

## Slide 2
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
نتایج
بحث
پیشنهادات
از جوامع میکروبی هوازاد و شرایط زیست محیطی شش بار در بیمارستان Milwaukie Hospital, Milwaukie نمونه برداری گردید. در هر زمان نمونه برداری، نمونه ای از هوای آزاد ، هوای خانه از اتاق دارای تهویه مکانیکی و هوای خانه ازاتاق دارای تهویه طبیعی به طور همزمان جمع آوری گردید. نمونه های محیطی از سقف بیمارستان مجاور با دریچه سوپاپ هوا برای گرمایش ساختمان، تهویه و سیستمHVAC جمع آوری شدند. نمونه های داخلی از اتاق های بیماری جمع آوری شدند که محقق در آنجا مستقر بود.
10/40

## Slide 3
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
نتایج
بحث
پیشنهادات
اندازه گیریهای زیست محیطی
در طول هر دوره نمونه برداری، شرایط زیست محیطی من جمله دمای هوا، رطوبت نسبی، رطوبت مطلق و میزان جریان هوا با استفاده از مترهای تهویه چند منظورهTSI Inc مستقر در تخت بیمار و هوارسانی در اتاق های بیمار و مترهای مستقر در مجاورت BioSamplers در محیط آزاد اندازه گیری شدند. نمونه برداری هر ثانیه یکبار انجام شده و میانگین 1 دقیقه برای نمونه های داخلی ذخیره گردید. برای قرائت های محیطی، از متغیرها نمونه برداری به عمل آمده و هر 15 دقیقه یکبار ذخیره شدند.
11/40

## Slide 4
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
نتایج
بحث
پیشنهادات
نمونه برداری از جامعه میکروبی
هر نمونه میکروبی با جریان هوا در دو آلایه گیر(سطح برخورد) مایع (v) پر شده با آب درجه مولکولی استریل به مدت 1 ساعت با سرعت 12.5 l min-1 جمع آوری گردید که نتیجه این امر حجم هوای نمونه برداری شده کل 1500 l در هر نمونه بود. سطوح برخورد مجدداً با آب استریل تا قسمت وسط پرشدند تا بدین طریق حجم مایع و راندمان جمع آوری در سطح ثابت نگه داشته شود.
12/40