## Slide 1
چکیده
مقدمه
شرایط آزمایشی
مراحل دریل کاری
اثر سطح پوششي
نتیجه گیری
مرحله آغازين I
در مرحله اول مته دريل به قطعه کار نزديک مي گردد . با استفاده از قلم و قرار گرفتن نوک آن بر روي قطعه کار و فشار دادن آن بر روي نمونه اثر ايجاد مي گردد . در طول اين مرحله به سرعت نيروي پيشروي افزايش مي يابد . همچنين ميزان گشتاور پيچشي نيز افزايش مي يابد ، البته ميزان رشد گشتاور پيچشي نسبت به نيروي رانشي کمتر مي باشد .
16/33

## Slide 2
چکیده
مقدمه
شرایط آزمایشی
مراحل دریل کاری
اثر سطح پوششي
نتیجه گیری
مرحله II ، دريل کاري
خروج مواد به صورت قطعات نواري در مرحلهII آغاز مي گردد. در اين مرحله نيروي پيشروي افزايش مي يابد و با برش خوردن لبه هاي مسير ميزان آن افزايش مي يابد. گشتاور پيچشي به طور پيوسته در اين مرحله افزايش مي يابد. که اين اتفاق پس از عبور از دومين لايه نمونه مزبور خواهد افتاد.که اين حالت به نحوه گذر از فاصله بين دو ماده بستگي دارد. ورقکاري و نوع پوشش ابزار، عموماً با اين مرحله به لحاظ مقادير بالاي نيروهاي رانشي و گشتاور پيچشي مرتبط مي باشد. احتمال اينکه به دليل وجود فشار ناشي از لبه هاي کار، ورق کاري مواد با فشار مضاعفي همراه باشد، همواره وجود خواهد داشت
17/33

## Slide 3
چکیده
مقدمه
شرایط آزمایشی
مراحل دریل کاری
اثر سطح پوششي
نتیجه گیری
مرحله III دريل کاري و گشادکردن حفره
مرحله 3 زماني آغاز مي شود که عمق سوراخ کامل شده و به انتها رسيده باشد . نيروهاي رانشي ،در اين هنگام به طور ناگهاني افت شديدي پيدا مي کنند و در اين هنگام است که لبه هاي حفره از آن سوي قطعه کار خارج مي شوند . همچنان که مته دريل راه خود را به آنسوي قطعه باز مي کند شيارهاي انتهايي آن وارد قطعه کار مي گردند . نيروهاي رانشي تا زماني که لبه هاي بريده شده به خارج از سوراخ جريان داشته باشند همچنان کاهش مي يابند .
18/33

## Slide 4
چکیده
مقدمه
شرایط آزمایشی
مراحل دریل کاری
اثر سطح پوششي
نتیجه گیری
در اين حالت گشتاور پيچشي به دليل وجود نيروهاي اصطکاکي مابين سطح دريل و ديواره هاي سوراخ، مدام کاهش مي يابد. به دليل افزايش دماي قطعه امکان افزايش اصطکاک وجود دارد. در طول انجام آزمايشها مشاهده شد که پيک گشتاور پيچشي ممکن است در هر مرحله زماني از اين مرحله (مرحله III) ايجاد گردد. اين مرحله ترکيبي از دو عمليات سوراخ کاري و گشادکاري مي باشد، بنابراين مشکلاتي که در اين دو مرحله برشي، شناخته شده مي باشند، ممکن است بروز نمايد .
19/33