## Slide 1
مقدمه
اندازه گیری
مقایسه
نتیجه گیری
پیشنهادات
فصل دوم
فرآیند طراحی
5/33
فرآیند طراحی

## Slide 2
مقدمه
اندازه گیری
مقایسه
نتیجه گیری
پیشنهادات
تعیین معماری
کلاس AB PA معرفی‌شده در اینجا از ولتاژ تغذیه 1.9v استفاده‌ می‌کند و برای محدوده فرکانس بین 5 تا 6 GHz درنظرگرفته‌ شده ‌است. فرآیند بکار رفته برابر فرآیند IBM-7WL CMOS با حداقل طول گیت 180nm و یک FT برای 35 GHz برای ترانزیستور MOS است. نقطه شروع طراحی انتخاب تکنولوژی؛ معماری و نقاط عملیاتی در نظر گرفته ‌شده، است. انتخاب MOSFET، پشتیبانی 1.9V، براساس نیاز برای هزینه رقابتی معماری است که از ولتاژ تغذیه فوق ‌العاده پایین استفاده ‌می‌کند.
6/33
فرآیند طراحی

## Slide 3
مقدمه
اندازه گیری
مقایسه
نتیجه گیری
پیشنهادات
انتخاب دوم انتخاب معماری و نقطه بایاس است. برای سطح توان خروجی 20dBm، تقویت‌کننده خطی PA تحت کلاس AB با تلفات اعوجاج کم یک انتخاب خوب برای مرحله یک طراحی PA است. مرحله بعدی بررسی پهنای ترانزیستور است. هدف 25 تا 30% نشانه‌های بهره‌وری درین DC کنونی حول 200mA است. این به نوبه خود به عرض ترانزیستور 1mm برای بایاس گیت بین 1.1V و 1.2V منجر می‌شود.
7/33
فرآیند طراحی

## Slide 4
مقدمه
اندازه گیری
مقایسه
نتیجه گیری
پیشنهادات
تحلیل کشش بار
خروجی شبکه تطبیقی از اهمیت زیادی برخوردار است تا سطح قدرت مورد نظر را بدست آورد این نه تنها برای تطبیق امپدانس برای پایان خدمت، بلکه همچنین برای ارائه یک امپدانس بهینه برای ترانزیستور که منجر به حداکثر توان انتقال به بار می شود انجام می شود. برای اندازه ترانزیستور داده ‌شده، بایاس و ورودی تطبیقی برآورده‌ شده، نوسان امپدانس کشش بار دیده ‌شده توسط ترانزیستور را تحلیل ‌می‌کند و توان خروجی واقعی بدست‌ آمده در سراسر بخش مقاومتی بار را محاسبه می‌کند.
8/33
فرآیند طراحی