## Slide 1
مقدمه
امنیت ترکیبی
ارزیابی امنیت
سیستم تست
نتیجه گیری
پیشنهادات
یک شبکه پیش خور چند لایه (MLFFN)
در این مقاله، MLFFN شامل دو لایه پنهان است که داری گره‌هایی با تابع فعالیت غیرخطی هستند و برای ارزیابی امنیت سیستم قدرت بیان‌ شده‌اند. هر گره در لایه با یک مقدار وزن‌ اصلی به هر گره دیگر در لایه‌های بعدی متصل است. توان واکنشی و واقعی در انواع گذرگاه‌های بار تقاضا می‌شوند و عدد باینری نمایش‌ دهنده پیشامدها به عنوان ورودی MLFFN در نظر گرفته می‌شوند.
18/38

## Slide 2
مقدمه
امنیت ترکیبی
ارزیابی امنیت
سیستم تست
نتیجه گیری
پیشنهادات
تابع فعال‌سازی استفاده شده در لایه پنهان "مماس هذلولی" است، و در لایه خروجی، تابع خطی استفاده می‌شود. شبکه با الگوریتم انتشار به عقب “Levenberg-Marquardt " با توجه به خصیصه همگرایی خوب آموزش داده‌شده است. به منظور بدست آوردن تعداد بهینه از نورون‌ها در لایه پنهان، تعداد نورون‌ها در اولین لایه پنهان از 10 تا 60 تغییر می‌کند و در دومین لایه پنهان از 3 تا 10 تغییر می‌کند.
19/38

## Slide 3
مقدمه
امنیت ترکیبی
ارزیابی امنیت
سیستم تست
نتیجه گیری
پیشنهادات
شبکه تابع بنیادی شعاعی
RBFN یک کلاس از شبکه‌های عصبی پیشخور و شامل یک لایه ورودی ، یک لایه مخفی، و یک لایه خروجی بودند. شبکه قادر به اجرای نگاشت غیرخطی خصیصه‌های ورودی در خروجی بود. لایه مخفی شامل نورون‌هایی با تابع فعال‌سازی گاووس بود. در طول آموزش، همه متغییرهای ورودی به نورن‌ها در طول لایه‌مخفی به طور مستقیم از طریق ارتباطات درونی با وزن واحد خورانده می‌شود و تنها وزن‌ها بین لایه مخفی و لایه یاد گرفته می‌شدند. بنابراین، RBFN همگرایی سریعتری را نسبت به MLFFN معمولی ارائه می‌دهد.
20/38

## Slide 4
مقدمه
امنیت ترکیبی
ارزیابی امنیت
سیستم تست
نتیجه گیری
پیشنهادات
تولید داده، آموزش و تست
برای سیستم تحت بررسی، اول پیشامدهای احتمالی لیست می‌شوند. در این کار تنها قطع خط درنظرگرفته می‌شود. داده‌های آموزشی با تغییر بار به صورت تصادفی بین 50 تا 150 درصد مقدار پایه تولید می‌شوند. برای هر شرط بارگذاری بعد و پس از قطع ولتاژ گذرگاه و جریان خط با تکرار کامل تحلیل جریان بار نیوتون رافسون (NR) محاسبه می‌شود. برای هر مورد، شاخص امنیت ترکیبی بااستفاده از معادله (5) با در نظرگرفتن n برابر 2 محاسبه می‌شود. نزدیک به 5000 مجموعه آموزشی یا یاد دهنده از سیستم تست تحت بررسی تولید شد.
21/38