## Slide 1
چکیده
منطقه فعالQCL
موجبرها
QCL تنظیم شدنی
فصل سوم
منطقه فعالQCL تراهرتز
9/38
مقدمه
QCL تک مد

## Slide 2
چکیده
منطقه فعالQCL
موجبرها
QCL تنظیم شدنی
تا کنون، QCL های تراهرتز از تونل زنی تشدیدی (RT) به عنوان ابزاری برای تزریق حامل ها (الکترونها) به درون زیرباند لیزری بالا استفاده کرده اند. نقطه تاکید این مطالعه، طرح هایی بوده است که از پراکندگی الکترون- LO- فنون سریع در نیمه هادی برای جمعیت زدایی (تخلیه جمعیت) زیرباند لیزری پائین به منظور وارون سازی و وارونگی جمعیتی استفاده می کنند. ساده ترین طرح QCL تراهرتز با تزریق RT و جمعیت زدایی با وساطت فنون، ساختار سه سطحی است که در شکل 1 نشان داده شده است. به وسیله این طرح ساده، می توان اصل کاریQCL تراهرتز و رفتار الکتریکی اش را به صورت تابع میدان بایاس الکتریکی استاتیکی وارد شده از خارج استنتاج نمود.
10/38
مقدمه
QCL تک مد

## Slide 3
چکیده
منطقه فعالQCL
موجبرها
QCL تنظیم شدنی
11/38
مقدمه
QCL تک مد
شکل 1. دانسیته جریان و وارونگی جمعیتی محاسبه به صورت عددی Δn32 (که متناسب با بهره بین زیرباند می باشد)

## Slide 4
چکیده
منطقه فعالQCL
موجبرها
QCL تنظیم شدنی
حامل ها از طریق ساختار آبشاری کوانتوم در جهت رشد با مکانیسم تونل زنی حرکت می کنند. احتمال تونل زنی برای بایاسی بهبود می یابد که دو زیرباند در عرض مانع اصلی دارای انرژی یکسانی بوده و سپس تونل زنی را به صورت یک فرایند تشدیدی انجام می دهند. به طور مثال، در طرح QCL تراهرتز سه سطحی نشان داده شده در شکل 1، دو شرایط تشدید این چنینی نظیر همترازیها و همراستایی های 1 –2’ و 1’ –3 a در 10 و 14 kV/cm می باشند.
12/38
مقدمه
QCL تک مد