## Slide 1
مقدمه
تحلیل نتایج
تحلیل تطبیقی
پیشنهادات
تعریف و رده بندی معیارهای برازندگی زمین
در نمونه اول، تعیین معیارهای برازندگی زمین نیازمند شناسایی تیپ های اصلی کاربری زمین یا طبقات وابسته به منطقه مورد مطالعه می باشد. تحلیل مفصل ابزارهای برنامه ریزی قانونی ایالتی، منطقه ای و محلی مجموعه محدودی از چهار طبقه اصلی برای توسعه شهری را آشکار ساختند: مسکونی، تفریحی، صنعت استخراجی، و صنعت دریایی، که عمدتاً تحت مقررات غالب تحت برنامه منطقه ای SEQ قید شده اند. تعیین معیارهای حقیقی برازندگی زمین برای این مطالعه با مروز ادبیات ؛ گردآوری مفاهیم برنامه ریزی استراتژیکی ابزارهای برنامه ریزی منطقه ای و محلی ؛ و تحلیل شرایط موجود و دسترس پذیری مجموعه داده های محلی شروع گردید. مجموعه ای یکپارچه از معیارهای برازندگی شناسایی شده در دو سطح برای این مطالعه در جدول 1 مطرح شده است.
10/39
مطالعه موردی
نتیجه گیری

## Slide 2
مقدمه
تحلیل نتایج
تحلیل تطبیقی
پیشنهادات
جدول 1. معیار های مناسب زمین
11/39
مطالعه موردی
نتیجه گیری
موارد استفاده از زمین | معیار های اصلی | معیار های فرعی
مسکونی | 1. وجود زیرساخت 2. سازگاری با استفاده از زمین های اطراف 3. نزدیکی به محل کارهای دارای پتانسیل 4. نزدیک نبودن به محل دارای پتانسیل خطرات طبیعی 5. اجتناب از نزدیکی به خاک دارای اسید سولفات | 1.الف. منبع نیرو 1.ب. دسترسی به شبکه جاده ای 1.ج. منبع آب 1.د. مطمئن بودن منبع آب 1.ه. دارای مجرای فاضلاب 1.و. دسترسی به حمل و نقل عمومی 2.الف. دسترسی به یکی از معیار های پیشرفت موجود 2.ب. دسترسی به مناطق خرده فروشی و تجاری 2.ج. مجاور نبودن به توسعه های صنعتی 2.د. مجاور نبودن به اکوسیستم های موجود 4. الف. مناطق سیلابی 4.ب. مناطق دارای خطر آتش سوزی 4.ج. موج طوفان
صنایع استخراجی | 1. نزدیکی به مناطق دارای منابع اصلی 2. مجاورت به منابع استخراجی دارای مجوز 3. منطقه ی ساختمانی 4. سازگاری با استفاده از زمین های اطراف 5. وجود زیرساخت 6. نزدیکی به نیروی کار دارای پتانسیل | 4.الف. اجتناب از مناطق کشاورزی با کیفیت خوب 4.ب. اجتناب از مسیرهای خوش منظر 4.ج. اجتناب از نزدیکی به اکوسیستم های ارزشمند 5.الف. منبع نیرو 5.ب. دسترسی به شبکه جاده ای 5.ج. دسترسی به مسیرهای حمل و نقل 5.د. منبع آب

## Slide 3
مقدمه
تحلیل نتایج
تحلیل تطبیقی
پیشنهادات
12/39
مطالعه موردی
نتیجه گیری
صنایع دریایی | 1. منطقه ی ساختمانی 2. دسترسی به راه های آبی قابل کشتی رانی 3. سازگاری با استفاده از زمین های اطراف 4. دارای پتانسیل برای گسترش بیشتر 5. نزدیکی به نیروی کار دارای پتانسیل 6. وجود زیرساخت | 3.الف. اجتناب از مناطق کشاورزی با کیفیت خوب 3.ب. اجتناب از نواحی دارای منابع اصلی دست نخورده 3.ج. نزدیکی به محوطه های دریایی موجود 3.د. اجتناب از مناطق شهری (مناطق مسکونی) 3.ه. اجتناب از نزدیکی به اکوسیستم های ارزشمند 6.الف. منبع نیرو 6.ب. دسترسی به شبکه جاده ای 6.ج. منبع آب 6.د. امکانات پمپاژ فاضلاب
تفریحی | 1. دسترسی به جاذبه های تفریحی 2. نزدیک نبودن به محل دارای پتانسیل خطرات طبیعی 3. سازگاری با استفاده از زمین های اطراف 4. وجود زیرساخت 5. نقشه برداریب ساختمانی – شیب کمتر از 5 درصد 6. منطقه ی ساختمانی (حداقل منطقه مورد نیاز) | 1.الف. مسیر های خوش منظر 1.ب. دسترسی به آب وسیع 1.ج. دسترسی به آب راه ها 1.د. نزدیکی به مناطق حفاظت شده طبیعی 2.الف. مناطق سیلاب 2.ب. مناطق دارای خطر آتش سوزی 2.ج. موج طوفان

## Slide 4
مقدمه
تحلیل نتایج
تحلیل تطبیقی
پیشنهادات
رده بندی معیارهای برازندگی زمین
فرایند رجحان MCDM مستلزم آن است که شرکت کنندگان منتخب معیارها را براساس مقایسه های جفتی رده بندی کنند. در این مطالعه این مقایسه ها ازطریق پرسشنامه بررسی جهت افزایش پایداری شیوه انجام شدند. 35 پرسشنامه در میان متخصصین گوناگون من جمله اعضای برنامه ریزی مسئول برنامه ریزی محلی، هیئت مدیره حمل و نقل و محیط و همچنین متخصصین و کارشناسان علمی در سطوح ملی و محلی با دانش بازشناسی شده از فرایند برنامه ریزی در استرالیا توزیع گردید. از هر شرکت کننده خواسته شد تا معیارها و زیرمعیارها را با رجوع به مقیاس عددی 9-1 رده بندی کند، دراینجا نمره 1 بی اهمیتی بین دو معیار و نمره 9 اهمیت مطلق را نشان می دهد. 14 پاسخ دریافت شد ( نرخ پاسخ 40 درصد).
13/39
مطالعه موردی
نتیجه گیری