## Slide 1
چکیده
فنون تصفیه
ملاحظات
پیشنهادات
فصل سوم
فنون تصفیه پسماند فلزات سنگین
8/40
مقدمه
نتیجه گیری

## Slide 2
چکیده
فنون تصفیه
ملاحظات
پیشنهادات
رسوب شیمیایی
رسوب شیمیایی یکی از فرایند های رایج و کارامد در صنعت به شمار می رود زیرا نسبتا ساده بوده و اجرای آن مستلزم هزینه اندکی می باشد. در فرایند های رسوب، مواد شیمیایی با یون های فلزات سنگین واکنش داده و ایجاد نهشته های نامحلول می کنند. مواد رسوبی را می توان توسط رسوب گذاری و فیلتراسیون تفکیک کرد. فرایند های رسوب شیمیایی سنتی شامل رسوب هیدروکسید و سولفید می باشند.
9/40
مقدمه
نتیجه گیری

## Slide 3
چکیده
فنون تصفیه
ملاحظات
پیشنهادات
رسوب هیدروکسید
رایج ترین روش رسوب شیمیایی، رسوب هیدروکسید است زیرا روش رسوب دهی آسان بوده، دارای هزینه کم بوده و کنترل اسیدیته در آن راحت است. انحلال پذیری هیدروکسید های مختلف فلزی در دامنه اسیدی 8 تا 11 به حداقل می رسد. هیدروکسید های فلزی را می توان توسط فلکوله شدن و رسوب گذاری حذف کرد. طیف وسیعی از هیدروکسید ها برای رسوب فلزات سنگین از فاضلاب بر اساس هزینه پایین و سهولت استفاده مورد استفاده قرار گرفته اند. معمولا در مقیاس صنعتی، آهک نیز مورد بهره برداری قرار می گیرد. (جدول1).
10/40
مقدمه
نتیجه گیری

## Slide 4
چکیده
فنون تصفیه
ملاحظات
پیشنهادات
جدول1: حذف فلزات سنگین با استفاده از رسوب شیمیایی
11/40
مقدمه
نتیجه گیری
گونه | غلظت اولیه فلزی | ماده رسوب یافته | اسیدیته بهینه | کارایی حذف | رفرنس
روی | 32 میلی گرم | CaO | 9-10 | 99-99.3 | جوش و همکاران
روی، مس، کروم و سرب | 100 میلی گرم | CaO | 7-11 | 99.37-99.6 | چن و همکاران 2009
روی،مس و سرب | 0.018،1.34 و 2.3 میلی مول | H2S | 3 | 100,>94,>92 | آلوارز و همکاران 2007
کروم | 5363 میلی گرم بر لیتر | CaO و MgO | 8 | >99 | گو و همکاران 2006
جیوه | 65-6-188 میکروگرم بر لیتر | 1-3بنزدیامودیاتان اتیولات | 4.7 و 6.4 | >99.9 | بلو و همکاران 2008
CuEDTA | 25-50 و 100 میلی گرم بر لیتر | 1-3-5 هگزاهیدروتیازایدیتیوکربومات | 3 | 99.0, 99.3, 99.6 | فو و همکاران 2007