## Slide 1
چکیده
مواد و روش ها
نتایج و بحث
پیشنهادات
فصل سوم
مواد و روش ها
7/33
مقدمه
نتیجه گیری

## Slide 2
چکیده
مواد و روش ها
نتایج و بحث
پیشنهادات
مواد خیزران و تولید کربن فعال شده خیزران
موزو و ما با سن بیش از 3 سال برای این مطالعه انتخاب شد. نمونه های مجزای خزران آزمایشی در اتمسفر نیتروژن در درجه حرارت های متغیر کوره کربونیزه گردیدند. گاز نیتروژن با سرعت 500 ملیی لیتر بر دقیقه از درون مواد عبور داده شده و تحت دنای 10 تا 800 درجه قرار گرفت. گروه های نمونه تحت آب یونیزه شده در سرعت 400 میلی لیتر بر ساعت فعال شد. این فرایند نیز تحت دمای 800 درجه به مدت 1 ساعت بود که بعد از آن هیتر خاموش گردید. مواد فعال شده، S1C1 و S1M1 درون کوره تحت دمای اتاق قبل از خارج شدن برای آنالیز قرار گرفت.
8/33
مقدمه
نتیجه گیری

## Slide 3
چکیده
مواد و روش ها
نتایج و بحث
پیشنهادات
گروه های نمونه اضافی، خیزران های موزو و ما کربونیزه شده در دمای 600 درجه، برای کربونیزه سازی مجدد در محیط نیتروژن تحت درجه حرارت های مختلف مورد استفاده قرار گرفت. همچنین، به طور مشابه، گاز نیتروژن با سرعت 500 میلی لیتر بر دقیقه عبور داد شده و تحت دمای 800 درجه به مدت 10 دقیقه قرار گرفت.گروه های نمونه توسط آب یونیزه شده با نسبت 400 میلی لیتر بر ساعت فعال شد.به مدت 1 ساعت درجه حرارت در دمای 800 درجه نگه داشته شد و بعد از آن هیتر خاموش گردید. مواد فعال شده S2C1 و S2M1 مواد فعال شده، S1C1 درون کوره تحت دمای اتاق قبل از خارج شدن برای آنالیز قرار گرفت. همه کربن های فعال شده پودر شده و با اندازه های 180 تا 150 میکرومتر تهیه شده و در دمای اتاق قرار گرفتند.
9/33
مقدمه
نتیجه گیری

## Slide 4
چکیده
مواد و روش ها
نتایج و بحث
پیشنهادات
ظرفیت جذب و کارایی حذف یون های سنگین فلزی
محلول های استاندارد نیترات سرب ([Pb(NO3)2])، نیترات مس ([Cu(NO3)2])، نرترات کرومیوم ([Cr(NO3)3]) و نیترات کادمیوم ([Cd(NO3)2]) در آب مقطر در غلظت های 10 پی پی ام بر اساس وزن مولکول های فلزی تهیه شد. مقدار اسیدیته محلول های استاندارد نیترات سرب ([Pb(NO3)2])، نیترات مس ([Cu(NO3)2])، نرترات کرومیوم ([Cr(NO3)3]) و نیترات کادمیوم ([Cd(NO3)2]) به ترتیب 2.10 ،2.08 ،2.09 و 2.13 بود.
10/33
مقدمه
نتیجه گیری