## Slide 1
مقدمه
جاذب های ارزان
کربونیزاسیون
کاربرد پسماند ارزان
نتیجه گیری
فصل دوم
توسعه و ایجاد جاذب های ارزان قیمت
4/37
مکانیسم جذب

## Slide 2
مقدمه
جاذب های ارزان
کربونیزاسیون
کاربرد پسماند ارزان
نتیجه گیری
انتخاب پیش ماده
انتخاب پیش ماده برای ایجاد جاذب های ارزان قیمت بستگی به عوامل و فاکتورهای چندی دارد. پیش ماده بایستی به فراوانی موجود باشد، ارزان باشد و ماهیتا خطرناک نباشد. به علاوه، برای کسب نتایج خوب در زمینه جذب سطحی، مقادیر بالای کربن و اکسیژن در جاذب بسیار مهم است. از خصوصیات دیگر شامل مقاومت بالا به سایش، پایداری حرارتی بالا و قطر منافذ کم که موجب افزایش سطح ویژه و به دنبال آن افزایش ظرفیت جذب می شوند می باشند.
5/37
مکانیسم جذب

## Slide 3
مقدمه
جاذب های ارزان
کربونیزاسیون
کاربرد پسماند ارزان
نتیجه گیری
انواع پیش ماده ها
انتخاب پیش ماده بستگی به ماهیت و منشا، یعنی آلی و یا غیر آلی بودن دارد. پیش ماده های ارگانیک یا آلی شامل مواد گیاهی و جانوری با مقدار کربن بالا و مواد دیکر شامل پسماند های میوه جات، شلتوک برنج، پپوست درخت، گیاهان آبی، جلبک؛ پیت ماس، مو و کراتین و غیره می باشند. فراروده های آلی صنعتی از جمله فراورده های نفت و کود شمیایی هستند. پیش ماده های غیرآلی شامل خاک، رس، گل، زئولیت، مواد کانسنگی، اکسید های فلزی و هیدروکسید ها می باشد.
6/37
مکانیسم جذب

## Slide 4
مقدمه
جاذب های ارزان
کربونیزاسیون
کاربرد پسماند ارزان
نتیجه گیری
روش فراوری
در 1940 میلادی، کربن فعال به عنوان یک جاذب برای تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار گرفت. با این حال کربن فعال شده گران قیمت بوده و در مقیاس یزرگ تر نمی توان از آن بهره برد. استفاده از محصولات پسماند برای تولید جاذب های کم هزینه نقش مهمی در به حداقل رساندن پسماند، بازیابی و استفاده مجدد دارند. کربن فعال دارای طیف گسترده ای از مواد کربن دار می باشند که درجه بالایی از تخلخل و سطوح ویژه را به نمایش می گذارند. برای تهیه کربن فعال با درجات مختلف طیف وسیعی از مواد کربن دار به خصوص با فعال سازی کاتالیزی زغال های پیرولیز شده مورد استفاده قرار می گیرند.
7/37
مکانیسم جذب