## Slide 1
مقدمه
مدل جذب زیستی
عملکرد مواد پسماند
پیشنهادات
فصل چهارم
عملکرد مواد پسماند کشاورزی به عنوان جاذب های زیستی برای حذف فلزات سنگین
15/30
مکانیسم جذب زیستی
نتیجه گیری

## Slide 2
مقدمه
مدل جذب زیستی
عملکرد مواد پسماند
پیشنهادات
حذف کرومیوم
کرومیوم یک فلز سنگین بسیار سمی است که توسط برخی فرایند ها و فعالیت ها نظیر چرم سازی، رنگ آمیزی و فراوری چوب، رنگ های پلاستیکی، رنگ های نقاشی و پارچه ها آزاد می شود. کروم در یک سری حالت های اکسیداسیونی وجود دارد با این حال کرومیوم (VI) و (III) از نگرانی های زیست محیطی اصلی می باشند. یک سری از پسماند های کشاورزی نظیر پوست فندق، پوست پرتقال، شلتوک ذرت، پوست بادام زمینی، شلتوک سویا، میوه جاک، به شکل های طبیعی و اصلاح شده به طور گسترده ای کشف و کارایی حذف فلزات سنگین در آن ها گزارش شده است.
16/30
مکانیسم جذب زیستی
نتیجه گیری

## Slide 3
مقدمه
مدل جذب زیستی
عملکرد مواد پسماند
پیشنهادات
بخش های مختلف گیاهان نظیر فیبر نارگیل، فیبر پوست نارگیل، پوست گیاهان، برگ های سوزنی کاج، برگ های کاکتوس، پودر برگ Azadirachta indixa برای حذف کروم استفاده شده و کارایی بیش از 90 تا 100 درصد در اسیدیته بهینه نشان داده اند. بهره برداری از سبوس برنج و گندم به عنوان جاذب میزان کارایی کم تر از 50 درصد را نشان داده است.گاردیا-ترزدی و همکاران 2000 گزارش کردند که ، Avena monida دارای کارایی حذف 90 درصد Cr VI در اسیدیته بهینه 6 می باشد. شلتوک برنج در شکل طبیعی و کربن فعال برای حذف Cr VI استفاده شده و نتایج با کربن های فعال تجاری و جاذب های آن ها مقایسه شدند.
17/30
مکانیسم جذب زیستی
نتیجه گیری

## Slide 4
مقدمه
مدل جذب زیستی
عملکرد مواد پسماند
پیشنهادات
حذف سرب
منبع اصلی سرب در محیط، اشکال مختلف پلاستیک ها، ابزارهای صیقل دادن، لوله های اشعه کاتد، سرامیک ها، لحیم ها، قطعات فلش سرب و دیگر محصولات ثانویه، احیا فولاد و غیره می باشد. سرب می تواند ایجاد طیف وسیعی از اثرات زیستی بسته به سطح و مدت زمان در معرض قرار گیری کند. در محیط، سرب با ذراتی نظیر روغن ها، نفت، رسوبات و پسماند ها به طور قوی ای پیوند برقرار کرده و از این رو حذف آن ها یک مشکل اصلی محسوب می شود. پسماند های کشاورزی مختلف نظیر کاه برنج، شلتوک سویا، ملاس نیشکر، پوسته بادام زمینی و گردو در حالت طبیعی خود برای حذف سرب به کار گرفته شده و کارایی بیش از 98 درصد را نشان داده اند.
18/30
مکانیسم جذب زیستی
نتیجه گیری