## Slide 1
چکیده
مقدمه
سیستم های μCHP
راه اندازی آنلاین
نتایج و بحث
نتیجه گیری
فصل سوم
استراتژیهای عملیاتی مرسوم و متداول
برای سیستم های μCHP
7/34

## Slide 2
چکیده
مقدمه
سیستم های μCHP
راه اندازی آنلاین
نتایج و بحث
نتیجه گیری
یک استراتژی عملیاتی برای سیستم هایμCHP ، استراتژی برای فعال سازی، غیر فعال سازی یا بالابردن و پائین آوردن واحدμCHP میباشد. به عبارت دیگر، یک استراتژی عملیاتی راهی برای راه اندازی واحدμCHP و مدیریت جریان انرژی حرارتی و الکتریکی به/ از سیستم می باشد. هدف استراتژی عملیاتی، نیل به اهداف خاصی است که برای مالک خانه مفید و سودمند می باشند.
8/34

## Slide 3
چکیده
مقدمه
سیستم های μCHP
راه اندازی آنلاین
نتایج و بحث
نتیجه گیری
استراتژی بر مبنای گرما
این استراتژی عملیاتی براساس تامین تقاضاها و نیازهای حرارتی با راه اندازی واحدμCHP عمل کرده و سپس با گرمکن کمکی ، هر کمبودی را تامین می کند. این استراتژی عملیاتی مهمترین استراتژی برای راه اندازی واحدهایμCHP به ویژه SE می باشد که در بازار موجود است، اما، در هنگام استفاده از استراتژی عملیاتی مبتنی بر گرما، مقدار قابل توجهی برق در طول دوره های نیازهای (تقاضا) گرمایی بالا و برق پائین صادر می شود.
9/34

## Slide 4
چکیده
مقدمه
سیستم های μCHP
راه اندازی آنلاین
نتایج و بحث
نتیجه گیری
استراتژی بر مبنای برق
این استراتژی عملیاتی براساس راه اندازی واحدμCHP در محدوده های عملیاتی جهت تامین ماکسیمم مقدار ممکن تقاضای برق عمل می کند، در حالیکه هر گونه کمبودی می تواند از وارد شود. یکی دیگر از اهداف اجرای این استراتژی، تامین تقاضاهای تامین کننده برق با راه اندازی واحد μCHP از طریق متر هوشمند برای دوره های خاص می باشد.
10/34